Программирование передатчика HCM-500

Передатчик НСМ-500 может посылать цифровые сообщения на пейджер НСМ -6600 и приемники НСМ 1300, НСМ 1500, HCM1600.

ВАЖНО!!! ПОДКЛЮЧИТЕ АНТЕННУ К ПЕРЕДАТЧИКУ ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРЕДАТЧИКА В СЕТЬ! Иначе передатчик выйдет из строя. И эта поломка не будет попадать под гарантийный ремонт.

Порядок программирования передатчика в пейджер:

- Подключите антенну к передатчику.

- Подключите блок питания к передатчику.

- На пейджере HCM-6600 войдите в режим программирования (F1)

- Выберите любое число (оно же будет отображаться на экране пейджера при вызове с передатчика)

- Нажмите на передатчике кнопку, соответствующую этому пейджеру

- Нажмите кнопку ENTER на передатчике.Пейджер при этом издаст звуковой сигнал и заморгает экран пейджера.

- Как только все цифры  перестанут моргать, а будет моргать только одна цифра, можно переходить к программированию другого пейджера.

Программирование НСМ 500 с НСМ 1300, НСМ 1500 происходит аналогично.

ПРИМЕР: Вам необходимо что бы с кнопки «3» передатчика на пейджер приходило сообщение «24».

Для этого на пейджере в режиме программирования кнопок набираем число «24», а на передатчике нажимаем кнопку «3» и «ENTER». Теперь если на передатчике нажать кнопку «3», то на экране пейджера высветится цифра «24».