Руководство пользователя

модели HCM 1300

1. Функции кнопок

- МЕНЮ (FUN): Установка функций

- ВЫБОР (ENT): Установка или завершение функций

- ЗАВЕРШЕНИЕ (ESC): Завершение функций

- НАЛЕВО/НАПРАВО (L/R): Выбор и переустановка цифр

- ВВЕРХ (UP): Выбор меню и повышение громкости

- ВНИЗ (DOWN): Выбор меню и снижение громкости

| Знак Функции | Название Функции | Функционирование |
| --- | --- | --- |
| F1 | Регистрация пейджер | Регистрация номера пейджера в приемнике(мониторе) |
| F2 | Установка звука вызова | Определение типа звонка пейджера при вызове |
| F3 | Установка времени показа | Определение времени показа данных на экране при вызове |
| F4 | Установка количества звонков | Определение количества звуков, производимых при вызове пейджера |
| F5 | Инициализация и удаление | Инициализация зарегистрированного пейджера и частичное удаление записанных в пейджере данных |

* Пользователям рекомендуется инициализировать систему перед первым использованием.

2. Инициализация

1. При соединение системы с адаптером раздается звук и показывается на экране цифры «99, 88, ..., 33, ..., 00». Когда система включается, она находится в состоянии «Ожидания».

2. Нажмите кнопку «Меню» 3 секунды при состоянии «Ожидания», тогда раздается звук «динь-дон».

3. Через несколько секунд на экране показывается «F1».

4. Выберите функцию «F6» с использованием кнопок «ВВЕРХ» или «ВНИЗ».

5. Нажмите кнопку «ВЫБОР» после выбора «F6». Если Ваш пейджер уже зарегистрирован, то на экране показывается самая низкая цифра.

6. Если на экране показываются цифра «00» или знаки «J0~J5», то это значит, что система уже инициализирована.

7. Если система не инициализирована, нажмите кнопку «ВЫБОР» 5 секунд. Тогда раздастся звонок 2 раза.

8. С экраны временно исчезают цифры и скоро показывается «00», что значит, что уже завершена инициализация системы.

9. Нажмите кнопку «ЗАВЕРШЕНИЕ» для завершения инициализации системы. Тогда на экране показывается «F6». Если Вы нажимаете кнопку «ЗАВЕРШЕНИЕ» еще раз, то система будет находиться в состоянии «Ожидания».

[Частичное удаление зарегистрированных номеров пейджера]

10. Нажмите кнопку «ВЫБОР» 1 секунду 1 раз после этапа №. 7.

11. Выберите цифры, которые Вы хотите удалить, с использованием кнопок «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» после этапа №. 5.

12. Нажмите кнопку «ВЫБОР» 1 раз после выбора цифры, то выбранная цифра будет удалена с звонком и на экране показывается следующая цифра. Если Вы хотите продолжать удалять цифры, то нажмите кнопку «ВЫБОР». Тогда выбранная цифра будет исчезнуть после мигания несколько раз .

3. Регистрация пейджера в системе

[Регистрация 1 пейджера в системе]

1. Нажмите кнопку «МЕНЮ» 3 секунды. Тогда на экране показывается «F1».

2. Нажмите кнопку «ВЫБОР» после выбора «F1». Тогда на экране показывается «01».

(Если Ваш пейджер уже зарегистрирован, то на экране показывается самая низкая цифра среди зарегистрированных номеров.)

3. Установите номера, которые Вы хотите регистрировать в системе, с использованием кнопок «НАЛЕВО/НАПРАВО», «ВВЕРХ» или «ВНИЗ».

4. Нажмите клавишу пейджера после завершения установки номеров.

5. В системе раздадутся звуки «динь-дон» и на экране показывается мигание цифр. Когда мигание останавливается, это значит, что Ваш пейджер зарегистрирован.

6. Нажмите кнопку «ЗАВЕРШЕНИЕ» при завершении регистрации пейджера в системе. Тогда на экране показывается «F1». Нажмите кнопку «ЗАВЕРШЕНИЕ» еще раз. Тогда система будет находиться в состоянии «Ожидания».

7. Нажмите клавишу только что зарегистрированного пейджера при состоянии «Ожидания». Тогда на экране показывается его номер.

[Регистрация несколько пейджеров ]

8. Для регистрации несколько пейджеров повторяйте этапы 3-5 и нажмите кнопку «ЗАВЕРШЕНИЕ» для завершения регистрации.

4. Выбор типа звонка

1. Система имеет всего 20 типов звонка.

2. Нажмите кнопку «МЕНЮ» 3 минуты при состоянии «Ожидания». А в системе раздается звонок «динь-дон».

3. Через несколько секунд на экране показывается «F1».

4. Переходите на «F2» с использованием кнопок «ВВЕРХ» или «ВНИЗ».

5. Нажмите кнопку «ВЫБОР». Тогда в системе раздается ранее установленный звонок.

6. Выберите тип звонка, который Вы хотите установить в системе, с использованием кнопок «ВВРЕХ» или «ВНИЗ».

7. Нажмите кнопку «ВЫБОР» после выбора типа звонка. Тогда на экране показывается «F6». Когда Вы нажимаете кнопку «ЗАВЕРШЕНИЕ», система будет находиться в состоянии «Ожидании».

5. Установка времени показа данных на экране при вызове

1. Можно установить время показа данных на экране при вызове до 99 секунд.

2. Нажмите кнопку «МЕНЮ» 3 секунды при состоянии «Ожидания», а в системе раздается звонок «динь-дон».

3. Через несколько секунд на экране показывается «F1».

4. Переходите на «F3» с использованием кнопок «ВВЕРХ» или «ВНИЗ».

5. Нажмите кнопку «ВЫБОР». Тогда на экране показывается ранее установленное время показа данных при вызове.

6. Установите время с использованием кнопок «ВВЕРХ» или «ВНИЗ».

7. Нажмите кнопку «ВЫБОР» после установки времени. Тогда на экране показывается «F3». Когда Вы нажимаете кнопку «ЗАВЕРШЕНИЕ», система будет возвращаться в состояние «Ожидании».

6. Установка количества звонков

1. Можно установить количество звонков, которые раздается при вызове пейджера, до 9 раз.

2. Нажмите кнопку «МЕНЮ» 3 секунды при состоянии «Ожидания», а в системе раздается звонок «динь-дон».

3. Через несколько секунд на экране показывается «F1».

4. Переходите на «F4» с использованием кнопок «ВВЕРХ» или «ВНИЗ».

5. Нажмите кнопку «ВЫБОР». Тогда на экране показывается ранее установленное количество.

6. Выберите количество звонков, которое Вы хотите установить в системе, с использованием кнопок «ВВЕРХ» или «ВНИЗ».

7. Нажмите кнопку «ВЫБОР» после установки количества звонков. Тогда на экране показывается «F3». Когда Вы нажимаете кнопку «ЗАВЕРШЕНИЕ», система будет возвращаться в состояние «Ожидании».

7. Для регулирования уровня громкости звонков выберите нужный уровень громкости с использованием кнопок «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» и нажмите кнопку «ВЫБОР»

* ВНИМАНИЕ

- Не пользуйтесь системой при условиях высокой влажности и  присутствия магнитных веществ и электрообогревателей.

- Пользуйтесь только адаптером, рекомендованным для данной системы.

- Ни в коем случае не проводите демонтаж, ремонт или трансформацию данной системы вне разрешенного места.

- Не трогайте вилку мокрыми руками.

- Обращайте внимание на то, чтобы система не испытывала воздействие внешнего шока.

- Если в системы возникнут проблемы из-за неправильного управления или использования пользователем, то данная система относится к предмету платного ремонтирования, хотя остался срок бесплатного ремонтирования.

- Аккуратно храните гарантию качества.