Руководство пользователя

модели HCM 3000

1.Технические характеристики

(HCM 3000)

- Размеры: 45 х 35 х 20 мм

- Частота: 433,92 МГц.

- Питание: сеть постоянного тока 3,6 В / 600 мА, ионно-литиевая батарея

- Чувствительность приемника: - 105 дБм

- Дисплей: 0,36 дюйма, 3DOT SEGMENT LED

- Потребляемая мощность: 8 мА при состоянии «Ожидания», 40 мА при максимальном колебании

- Тип передачи данных: Односторонний тип «ASK» и тип регистрации «ADD_DATA»

- Продолжительность работы батареи: 70 часов при состоянии «Ожидания» и 30 часов при эксплуатации после зарядки 1 ч.

(Срок работы батареи: около 6 мес.)

(Адаптер)

- Напряжение на входе: сеть переменного тока 80-250В, 50-60 Гц

- Напряжение на выходе: сеть постоянного тока 5В, 500мА

* Пользователям рекомендуется инициализировать систему перед первым использованием.

Инициализация и удаление всех записей

1. Нажмите кнопку «FUN» 3 секунды. В системе раздается звук и на дисплее показывается «F1».

2. Переходите среди функций «F1-F6» с ипользованием кнопка «FUN»

3. Выберите «F4».

4. Нажмите кнопку «ENT». На экране показывается зарегистрированный номер. Напр. «001»

5. Нажмите кнопку «CLR» 3 секунды. В системе раздается звук и с экраны исчезает содержание.

6. Через 10-15 секунд на экране показывается «000», что значит завершение инициализации системы.

7. Нажмите кнопку «ENT». На экране показывается «F4». Переходите на «F6» с использованием кнопки «FUN» и нажмите «ESC». Тогда система возвращается на состояние «Ожидания».

Регистрация пейджера

1. Нажмите кнопку «FUN» 3 секунды при состоянии «Ожидания», а на экране показывается «F1».

2. Нажмите кнопку «ENT», а на экране появляется «001»

3. Вводите номер пейджера, который Вы хотите регистрировать в системе. А на экране мигают вводимые цифры и через несколько секунд оснтанавливается мигание цифр, что значит завершение регистрации.

4. Выберите нужные номера с использованием кнопки «FUN» и повторяйте этап №. 3.

5. Нажмите кнопку «CLR», а на экране показывается «F1». Переходите на «F6» с использованием кнопки «FUN».

6. Нажмите «ENT» для возвращения системы на состояние «Ожидания». Нажмите клавиатуру регистрируемого пейджера, а на экране показывается его номер.

Установка типа звонка

1.Нажмите кнопку «FUN» 3 секунды при состоянии «Ожидания».

2. Переходите на «F2» с использованием кнопки «FUN», когда на экране показывается «F1».

3. Нажмите кнопку «ENT», а на экране показывается «03»

4. Выберите тип звонка, который Вы хотите установить в системе, и нажмите кнопку «ENT». Тогда на экране показывается «F2».

5. Переходите на «F6» с использованием кнопки «FUN» и нажмите кнопку  «ENT». Таким образом завершается изменение типа звонка.

6. Типы звонков (00: состояние «без звука», 01, 02, 03 и т.д.)

Изменение тона сигнала (со звука на вибрацию или наоборот)

1.Нажмите «ENT(M/S)» более 3 секунд при состоянии «Ожидания»для изменения тона сигнала с вибрации на звук.

2. Нажмите «ENT(M/S)» более 3 секунд при состоянии «Вибрации»для изменения тона сигнала со звука на вибрацию.

3. Если не раздается звонок при состоянии «Звука», то нажмите кнопки в следующем порядке: «FUN» ( «UP» ( «ENT» ( «00(состояние без звука)» ( «01, 02, 03, ....»

Установка времени показа данных на экране при вызове

1.Нажмите кнопку «FUN» 3 секунды при состоянии «Ожидания».

2. Переходите на «F3» с использованием кнопки «FUN», когда на экране показывается «F1».

3. Нажмите кнопку «ENT». Тогда на экране показывается «00».

4. Выберите нужное время с использованием кнопки «FUN» и нажмите «ENT».

5. Когда на экране появляется «F3», переходите на «F6» и нажмите «ENT».

6. Выбор времени: 00 – бесконечное время, 01 – 1 секунда, 02 – 2 секунды, 03 – 3 секунды, 04 – 4 секунды, 05 – 5 секунд)

Частичное удаление номеров пейджера

1. Нажмите кнопку «FUN» 3 секунды. В системе раздается звук и на экране показывается «F1».

2. Переходите на «F4» с использованием кнопки «FUN».

3. Нажмите кнопку «ENT». А на экране показывается зарегистрированный номер пейджера. Напр. «001»

4. Нажмите кнопку «CLR». В системе раздается звук и на экране показывается номер другого пейджера.

5. Переходите на номер, который Вы хотите удалить, и нажмите кнопку «ENT». Тогда выбранный номер будет удален.

6. Нажмите кнопку «FUN», а на экране показывается «F4». Затем переходите на «F6» с использованием кнопки «FUN» и нажмите «ESC». Тогда система будет возвращаться на состояние «Ожидания».